Smart lock OS-S8F

Инструкция

- Ключ необходимый для ввода и сброса. (Идёт вкомплекте) .

1. Програмирование первого отпечатка пальца (он же «АДМИНИСТРАТОР»).

- нажимаем ключом на кнопку сброса один раз и слышим звуковой сигнал

- сразу начинает моргать нижний индикатор (синий цвет)

- прикладываете свой палец к сканеру (круг рядом с индикаторами)

- начинают моргать переменно верхний (красный) и нижний (синий), индикаторы, происходит считывание и программирование вашего отпечатка

- три раза нужно будет приложить свой отпечаток

- если все прошло удачно, то в конце загорится  нижний (синий) индикатор

Для проверки, приложите отпечаток вашего пальца к сканеру и если после этого вы услышали звук вращения механизма, то вы всё сделали верно. Вы запрограммировали свой первый отпечаток, который в дальнейшем и будет являться «АДМИНИСТРАТОРОМ»

«АДМИНИСТРАТОР» - может добавлять других пользователей или производить сброс.

2. Добавление других отпечатков.

- нажимаем ключом на кнопку сброса один раз и слышим звуковой сигнал

- сразу начинает моргать нижний индикатор (синий цвет)

- прикладываете палец (АДМИНИСТРАТОР) к сканеру (круг рядом с индикаторами)

- начинают моргать переменно верхний (красный) и нижний (синий), индикаторы, происходит считывание и определение отпечатка

- несколько  раза нужно будет приложить новый палец

- если все прошло удачно, то в конце загорится  нижний (синий) индикатор

Для проверки, приложите новый отпечаток  пальца к сканеру и если после этого вы услышали звук вращения механизма, то вы всё сделали верно. Вы запрограммировали новый отпечаток.

3. Сброс до заводских настроек.

- нажимаем ключом на кнопку сброса и держим, слышим 5 звуковых сигналов и отпускаем

- сразу моргнут нижний (синий) и верхний (красный) индикаторы в сопровождение с звуковым сигналом

- прикладываете палец (АДМИНИСТРАТОР), моргает нижний индикатор (синий)

- следом моргает верхний красный

Для проверки, приложите палец (АДМИНИСТРАТОР) к сканеру и если после этого вы не услышали звука вращения механизма, то вы всё сделали верно. Сброс настроек произведён!

Можно устанавливать на входные и межкомнатные двери.

Ручка универсальная, как под левое, так и под правое открывание. Так же подходит для замков с системой NO KEY

Программировать можно  до 100 отпечатков.

Заряда аккумулятора хватает на 1 год.

Время зарядки аккумулятора – 30 мин.